## Slide 1
报错之后，用户还得自己读懂硬件
两个真实编译失败：硬件信息很多，真正能指导修改的线索却藏在其中
CASE 01 · pypto#2232
L0B 报错，根因却在 L0C
用户看到
L0B / L1 超限或对齐失败。
直觉上只能去改 B 矩阵 tile。
真正发生
L0C 累加器超容量，自动切分中止；连原本可行的 K 切分也被丢掉，随后才报 L0B。
系统该告诉他
先指出 L0C 才是根因，再建议降低 N tile（≤1024）或外层拆分；解释 L0B 是连带结果。
CASE 02 · pypto#2287
UB 超限，建议却不管用
用户看到
Vec 213,760 B > 安全上限 188,416 B。
建议降环深度，或缩小 tile。
真正发生
C2V 只传 16 KiB，却被预留 128 KiB；降 slot_num 到 1，预留仍不变。
系统该告诉他
拆出 tile 与系统预留的内存账单；明确降 slot 无效。没有可用旋钮时，说明限制并给修复路径。
好的硬件诊断
筛出相关约束 → 讲清错误因果 → 给出验证过的改法
来源：hw-native-sys/pypto#2232、#2287（Issue 事实）；建议为产品设计扩展
Notes: 来源与事实口径：
1) https://github.com/hw-native-sys/pypto/issues/2232：AutoTileMatmulL0 因 matmul_acc 的 M/N 切片限制整体放弃自动切分；L0C 累加器是约束根因，K 切分也被连带丢弃，最终暴露为 L0B/L1 或对齐错误；N_TILE=1024 可编译，1152 失败。
2) https://github.com/hw-native-sys/pypto/issues/2287：Vec 使用 213760 B 超过 188416 B；C2V 实际 payload 16384 B，预留 131072 B；将 slot_num 降为 1 后预留仍为 131072 B，仍超预算。
示例诊断与行动文案属于产品设计建议，不表示当前系统已实现。